## Slide 1
アマゾン ウェブ サービス 合同会社
デジタルトランスフォーメーション部 ETA/MSA チーム
ETA 諸岡 賢司
MMSA 倉本貴一
Modern-Skeleton 起動・操作ガイド
Webアプリのコンテナ化、SaaS化の試み
2022.6.15

## Slide 2: はじめに
この資料は初心者向けに、どのようにしたら既存のWebアプリケーションをコンテナ化したり、SaaS化したりできるのか？という素朴な疑問の助けとなるように作成しています。
基本的な理解をすすめるために最小限の内容にしているつもりです。
このサンプルコード一式は、Flask を利用した Python による簡素な Webアプリケーションを、コンテナ化、SaaS化するための参考資料です。
モダナイズという用語は、ここではコンテナ化、SaaS化という限定された意味として使っています。
元々 ETA/MSA チームが作成した内部ツールをベースに、基本動作以外はすべて削除したスケルトンコードにし、学習のために作成しました。
資料やコード一式は下記 GitHub を御覧ください。
  https://github.com/kmorooka/modern-skeleton

## Slide 3: 目次
ローカルPCでの稼働
コンテナでの稼働
SaaSでの稼働
補足（サンプルコード一部）

## Slide 4: modern-skeleton の３つの利用方法
ローカルPC
GitHubからローカルPCへクローンし、環境構築して稼働します。
コンテナ
コンテナイメージで稼働します。
本文書では、ローカルPCへDockerを導入し、Dockerイメージを構築後、PC上で稼働します。
SaaS
AWS App Runner上で、GiuHubを指定して稼働します。
（App Runnerはコンテナを稼働することも可能です。）

## Slide 5: サンプルコード説明
サンプルコードの内容は、下記の流れとなっています。
  アップロード： ファイルを指定してアップロードする
  処理： アップロードしたファイルを一時ディレクトリにコピーする
  ダウンロード： コピーしたファイルをZIPし、ダウンロードする
サンプルコードを基になにか新たな機能を作成する場合、②に独自の処理を作成してください。
<- コンテナ化のための設定ファイル
<- GitHubでのREADMEファイル
<- FlaskによるWebアプリ
<- AWS App Runner 用の設定ファイル
<- サンプルコード実行の前提となるモジュールの設定ファイル
<- 本文書、説明用資料
<- コア機能、上記①〜③の処理を行う
<- Flask 用のHTMLファイル・ディレクトリ
<- エラー画面
<- 初期画面
<- ファイルアップロード画面

## Slide 6: モダナイズ：全体の流れ
コア機能
①ファイルアップロード
②ファイルを処理
③処理済みファイルをダウンロード
CLI
コア機能
コア機能
コア機能
Flask
Flask
Webアプリケーション化
コンテナ化
SaaS化
Flask
Dockerfile
apprunner.yaml
基本動作のコードをCLIで稼働
Flaskを使用し、ブラウザ画面を作成
requirements.txt を作成
ステートフルなコードのまま
Dockerfile の作成
ステートレスなコードへ変更
apprunnner.yamlを作成
App Runnerにサービスとして登録・公開
【SaaS化 注意点】
App Runnerのデプロイには、①コンテナイメージを指定、②ソースと設定ファイルを指定、の2通りがあります。
この資料では、②の方法を紹介しています。
コンテナ化したものを①の方法でApp Runnerにデプロイしていません。

## Slide 7: コンテナ化のための修正
コア機能
Flask
コンテナ化
Dockerfile
Flask関連コードをステートレスに変更
Dockerfileを作成しコンテナ化
Docketfile
  新規にテキストファイルを作成
  ベースイメージとして、「python:3.8.12-slim-bullseye」を指定
  GitHub からのクローンを設定
  python 用に requirements.txt を指定
  Flaskアプリとして起動方法を設定
app.py
  Flask の redirect() 機能が動作せず、GET へ変更（画面が切り替わらない症状が発生）。
  スレッドセーフ化に変更。これはライブラリーや中身がスレッドセーフでなかったりステートフルな処理を想定し、マルチスレッドではなく処理全体を排他制御とした。また同時リクエストでのエラー回避のため。
  ローカルにディレクトリを作成し、アップロードされたファイルやダウンロードするファイルを蓄積していた処理から、tempfile モジュールを使用してコード実行中だけ一時的に生成・削除する処理に変更
skeleton.py
  メッセージ出力は標準出力 にすべて出すように作成

## Slide 8: SaaS化のための修正
apprunnner.yaml
  新規にテキストファイルを作成
  python 用に requirements.txt を指定
  Flaskアプリとして起動方法を設定
App Runner 稼働時の障害対応
  処理時間が長い場合、App Runnerのヘルスチェックにひっかかったり、ITリソースが不足してうまく動作しない場合があります。
  スケルトンにする前の実務処理段階では下記の App Runner 側設定を変更することで正常稼働しました。
  App Runner ヘルスチェックを10から20秒へ延長。
  App Runner サイジングを変更し、1コア、2Gmemから 2コア、4Gmemへ拡張
コア機能
SaaS化
Flask
apprunner.yaml
apprunnner.yamlを作成

## Slide 9: ローカルPCでの稼働
GitHubからクローンして動かします

## Slide 10: プログラムファイルの確認
Githubからクローンし、ローカルPCへ展開します。 GitHub : https://github.com/kmorooka/modern-skeleton
python app.py で起動します。
起動すると左図のように、アクセスすべきURLが表示されます。
http://127.0.0.1:5000 へアクセスします。

## Slide 11: ブラウザによるアクセス
http://127.0.0.1:5000 へアクセスします。
初期画面が表示されます。
「ファイルアップロード」をクリックします。

## Slide 12: 棚卸しシートのアップロード
棚卸しシートをアップロードします。
「ファイルを選択」をクリックします。

## Slide 13: アップロード元の場所を指定
ファイル選択画面が表示されます。
目的のファイルを指定し、「開く」をクリックします。

## Slide 14: アップロードしたファイルの確認
先ほど選択したエクセルファイルが表示されます。
これでよければ「送信」をクリックします。
やり直す場合は、再度「ファイルを選択」をクリックします。

## Slide 15: 稼働中の確認
プログラム起動画面では、アクセスを受け付けている様子がわかります。
この例では、テンポラリーファイル名等が表示されています。
エラーが発生した場合はコンソール画面に表示されます。
またブラウザにもエラーが表示されます。

## Slide 16: 出力ファイルのダウンロード先を指定
処理が無事に終了すると、ファイルを全てZIPし、ダウンロード画面が表示されます。
適当なダウンロード先を選択し、「保存」をクリックします。

## Slide 17: プログラムの停止
プログラムを停止する場合、起動画面から Ctrl+C を入力します。

## Slide 18: コンテナでの稼働
コンテナイメージを作成し、コンテナ上で動かします

## Slide 19: skeletonのコンテナイメージ作成の流れ
ローカルPCにDockerをインストールします。
$ cd [サンプルコードのあるディレクトリ]
  サンプルコード一式のディレクトリに移動します。
Dockerfile を作成します。
  Dockerfileというテキストファイルを作成します。（補足参照）
  各種環境設定、GitHub参照先、起動方法などを記載します。
$ docker image build –t modern-skeleton .
  docker イメージをビルドします。
$ docker image ls
  dockerイメージが作成されたことを確認します。

## Slide 20: docker イメージをビルドします
$ docker image build –t modern-skeleton .
と入力すると、ビルドが開始されます。

## Slide 21: docker イメージの作成を確認します
$ docker image ls
と入力すると、dockerイメージが一覧されます。
ここでは、modern-skeletonが表示されたことが確認できます。

## Slide 22: dockerイメージ作成の確認
dockerイメージのビルドが成功すると、Docker Desktop では「Images」に「modern-skeleton」表示されます。

## Slide 23: modern-skeletonを起動します
modern-skeleton の右ボタン「RUN」をクリックし、起動します。

## Slide 24: 初回起動時のコンテナ名の設定
初回起動時にはコンテナ名の設定画面がポップアップします。
ここではContainer Nameに「skeleton」と入力しています。

## Slide 25: 起動後のコンテナ表示
起動に成功すると左側「Containers / Apps」にskeletonがRunning と表示されます。

## Slide 26: コンテナのコンソール表示
コンテナ表示の右ボタンに「CLI」があります。
クリックしてコンソールを立ち上げます。

## Slide 27: コンソールでの動作確認
コンソールが立ち上がり稼働していることを確認できます。
抜けるときには、exit と入力します。

## Slide 28: PCコンソールからの起動（Docker Desktop でない起動方法）
Docker Desktopからではなく、コマンドで実行する場合、下記のようにします。
$ docker run –it –rm –p 5000:5000 modern-skeleton
-it : ホストの入出力をコンテナ標準出力とつなげる
-rm : コンテナ内での実行終了後、自動的にコンテナを削除
-p : ホスト側ポート番号：コンテナ側ポート番号で、ポートフォワードし、ホスト側でもコンテナ側ポートを使えるようにする
アクセスするには下記URLをブラウザで指定します。
http://127.0.0.1:5000

## Slide 29: SaaSでの稼働
コンテナイメージをApp Runner上でSaaSとして稼働します

## Slide 30: AWS管理コンソールからApp Runnerへ
AWS管理コンソールからApp Runnerサービスへ移動します。

## Slide 31: GitHubを定義します
サービスの設定を行っていきます。
ここではGitHubを指定し、リポジトリやブランチを選択しています。
GitHubへのプッシュがあると、自動的にApp Runnerがデプロイを行います。

## Slide 32: GitHubのapprunner.yamlを指定
apprunner.yaml 設定ファイルを利用して設定を行うようにします。

## Slide 33: サービスを設定します
skeletonプログラムの、サービスとしてのサイジング設定などを行います。
ここではスケルトンであることからデフォルト最小値の 1vCPU, 2Gmem としています。
その他の設定はすべてデフォルトとしています。
※ 実務処理で時間がかかる場合、サイジングを変更したり、ヘルスチェック時間を変更したるすることもご検討ください。

## Slide 34: 確認と作成を行います
設定確認後、「作成とデプロイ」をクリックします。

## Slide 35: skeleton のデプロイが開始されます
デプロイが開始されます。数分かかります。
更新ボタンでログ表示がリフレッシュされます。

## Slide 36: skeleton がデプロイされ、ログを参照できます
サービス作成に成功し、イベントログ、デプロイログ、アプリケーションログ、がそれぞれ確認できます。
赤枠で囲った部分に、アクセス先のURLが表示されます。このURLをブラウザで開くと modern-skeleton の画面が表示されます。

## Slide 37: デフォルトドメイン（アクセス先）の確認
黄色枠で囲った部分は、App Runnerのデフォルトドメインで指定されたものと同じです。

## Slide 38: Thank you !!
ありがとうございました

## Slide 39: 補足（サンプルコード一部） 詳細は前述したGitHubをご参照ください。

## Slide 40: requirements.txt
Flask==2.0.2

## Slide 41: Dockerfile.txt
FROM python:3.8.12-slim-bullseye
RUN apt update && \
apt install -y git curl && \
git clone https://github.com/kmorooka/modern-skeleton.git && \
pip install --upgrade pip && \
pip install -r /modern-skeleton/requirements.txt && \
rm -rf ~/.cache
WORKDIR /modern-skeleton
CMD ["flask", "run", "--host", "0.0.0.0", "--port", "5000"]

## Slide 42: apprunner.txt
version: 1.0
runtime: python3
build:
commands:
build:
- yum update -y
- yum install -y curl
- pip install -r requirements.txt
- rm -rf ~/.cache
run:
runtime-version: 3.7
command: flask run --host 0.0.0.0 --port 5000
network:
port: 5000